Отопитель ОС-6А

# Этикетка ОС-6А.000.00.00.ЭТ*

1. Наименование и назначение изделия.

1.1. Отопитель ОС-6А предназначен для отопления герметизированных кабин и салонов автобусов и другой автотракторной и дорожно-строительной техники. Отопитель представляет собой теплообменный аппарат, осуществляющий передачу тепла от жидкого теплоносителя системы охлаждения двигателя рециркуляционному воздуху салона. В качестве теплоносителя используется «Тосол».

2. Обозначение изделия.

2.1. Обозначение при заказе: ОС-6А-У2-12 ТУ3.101.0-03 – для напряжения 12В,

ОС-6А-У2-24 ТУ3.101.0-03 – для напряжения 24В.

3. Основные технические характеристики.

3.1. Питание отопителя – постоянный ток напряжением (24(1)В или (12(1)В.

3.2. Потребляемая мощность не более 60Вт.

3.3. Тепловой поток (теплопроизводительность) отопителя, не менее 4500 Вт при:

-температуре теплоносителя 358 (К (85(С),

-расходе теплоносителя 15 л/мин,

-температуре воздуха на входе в отопитель 283(К (10(С).

3.4. Масса отопителя не должна превышать 4 кг.

4. Свидетельство о приемке.

Отопитель ОС-6А-У2-_____

Заводской номер_______________________

соответствует техническим условиям ТУ3.101.0-03 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска     ______ 2011 г.

М.П.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц, ответственных за приемку

* Допускается поставка одной этикетки на партию отопителей.

5. Требования к монтажу.

5.1 Обеспечьте надежное соединение шлангов системы охлаждения двигателя с коллекторами отопителя.

5.2. Длина ввернутой в отопитель части крепежного болта не должна превышать 10 мм.

5.3. Направление потока воздуха – от теплообменника к вентлятору.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  отопителя  ОС-6А требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации отопителя 18 мес

яцев, но не более 40000 км пробега автобуса (автомобиля) при сроке эксплуатации 1 год – в зависимости от того, какое из этих обстоятельств наступит первым.

ООО «Муромский завод климатического оборудования»

Отдел сбыта: т/ф. (49234) 4-84-39

(49234) 4-98-44

E-mail: mzko@mail.ru