ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Свидетельство о приемке:

Наименование детали   Отопитель ОС-7-У2                              л

Заводской номер ________________________соответствует технической документации и признан годным для эксплуатации

Дата выпуска ________________________ 20____г.

Контролер ОТК ______________________ М.П.

- Сведения о продаже

Отопитель не имеет внешних повреждений и укомплектован согласно раздела 3 паспорта.

_____________         ______________________________М.П                                                                           (дата продажи)                               (подпись продавца, Ф.И.О.)

- Требования охраны окружающей среды

Отопитель не содержит материалов и веществ представляющих опасность для окружающей среды при его утилизации.

- Сведения о замене по гарантии

__________________________________________________________________________________

(дата замены на СТО, у продавца)

Описание дефекта__________________________________________________________________

Замену произвел:____________________________________

М.П. (подпись, Ф.И.О.)

- Гарантии производителя

  - Гарантия подразумевает отсутствие производственного дефекта на момент продажи

5.2 Гарантийный срок хранения отопителя до дня продажи в розничной торговой сети –              6 месяцев с момента изготовления отопителя.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента продажи, но не более 20000 км пробега автомобиля. (При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи, подписи продавца и штампа торгующей организации, гарантийный срок эксплуатации исчисляется      с момента изготовления отопителя.)

Порядок предъявления претензии по качеству отопителя:

5.3.1 Неисправный отопитель предъявляется для рассмотрения по месту приобретения           (без автомобиля) или на установившую отопитель СТО (в составе автомобиля).

5.3.2 Отопитель, не подвергавшейся установке на автомобиль, может быть возвращен только   по месту приобретения.

5.3.3 При предъявлении претензии обязательно представляется правильно и полностью заполненный гарантийный талон.

Гарантийные обязательства не распространяются на отопитель: имеющий нарушение пломб; установленный с нарушением требований по монтажу; подвергшийся модификации, ремонту; поврежденный в результате: неправильной установки и эксплуатации, ДТП автомобиля; несвоевременного проведения технического обслуживания автомобиля; с несоответствием комплектности требованиям раздела 3 паспорта, по вине потребителя и (или) установщика;       с отсутствием заполненного гарантийного талона.

5.7  С правилами установки, эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись потребителя _______________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Перед установкой и эксплуатацией отопителя внимательно

изучите паспорт и инструкцию по сборке и монтажу.

#### Отопитель салона ОС-7-У2

## ПАСПОРТ

ОС-7.000.00.00. ПС

1. Общие сведения об изделии

Отопитель ОС-7-У2 (далее отопитель) предназначен для обогрева салона автомобилей            ГАЗ – 2217, 3221, 2752, 2705, 33023 и их модификации, а также других герметизированных кабин и салонов автобусов, автотракторной и дорожно-строительной техники. Отопитель представляет собой теплообменный аппарат, осуществляющий передачу тепла от жидкости    в системе охлаждения двигателя рециркуляционному воздуху салона. В качестве рабочей жидкости в теплообменнике используется охлаждающая жидкость, указанная в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля.

Вид климатического исполнения отопителя – У2 по ГОСТ 15150-69                          (диапазон температур:  -45º до +60º).

Питание отопителя – от бортовой сети транспортного средства напряжением 12В или 24В. Конструктивное исполнение «00», «02», «КЗ».

Пример обозначения:

Отопитель ОС-7-У2-12-02   ТУ 3.107.0-04;

- ОС-7 – тип отопителя;

- У2 – климатическое исполнение «У» категория размещения «2» по ГОСТ 15150-69;

- 12 – напряжение 12В;

- 02 – конструктивное исполнение.

Примечание: Комплектация отопителя тем или иным видом выходных насадок оговаривается дополнительно при заказе. Конструктивное исполнение «00» в обозначении при заказе допускается не оговаривать.

2. Основные технические данные

| Наименование параметра | Характеристика (значение) |
| --- | --- |
| 1. Питание отопителя – постоянный ток напряжением | (24±1)В (12±1)В |
| 2. Потребляемая мощность не более | 160 Вт |
| 3. Тепловой поток (теплопроизводительность) отопителя не менее при: - температуре теплоносителя - расходе теплоносителя - температуре воздуха на входе в отопитель | 9000 Вт 363 К (90ºС) 15 л/мин 263 К (минус 10ºС) |
| 4. Габаритные размеры , мм | см. рис. 1, рис.2, рис.3 |
| 5. Масса, кг: исполнение «00» исполнение «02» исполнение «КЗ» | 3,3 4,0 6,9 |

3. Комплектность

Состав комплекта поставки должен соответствовать приведенному в таблице:

| Наименование | Обозначение | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | исполнение «00» | исполнение «02» | исполнение «КЗ» |
| 1. Отопитель | ОС-7-У2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Паспорт | ОС-7.000.00.00 ПС | 1 | 1 | 1 |
| 3. Колодка гнездовая | 602604 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Кронштейн |  | ― | 3 |  |
| 5. Опора (h=11 мм) |  | ― | 2 |  |
| 6. Опора (h=13 мм) |  | ― | 2 |  |
| 7. Винт | М6х20 | ― | 4 |  |
| 8. Гайка | М6 | ― | 1 |  |
| 9. Винт | М6х12 | ― | 2 |  |
| 10. Шайба пружинная | М6-65Г | ― | 3 |  |
| 11. Шайба | А6 08КП | ― | 1 |  |
| 12. Защитный корпус |  | ― | ― | 1 |

4. Устройство и принцип работы

4.1 Габаритно – присоединительные размеры отопителя представлены на рис.1, рис.2, рис. 3.

4.2 Отопитель состоит из двух блоков: теплообменного (нагревательного) и вентиляторного     с входными диффузорами. В стандартной комплектации отопителя в зоне выхода теплого воздуха установлены решетки (рис.3, б). Дополнительная комплектация предусматривает  замену решеток на комплект из трех воздуховодов диаметром 55 мм или 75 мм в любом сочетании (рис.3, а), позволяющих посредством гибких шлангов и дефлекторов направлять потоки воздуха в необходимые части кабины. Комплект воздуховодов приобретается отдельно.

4.3 В теплообменнике происходит передача тепла от горячей жидкости – воздуху. Принцип работы отопителя осуществляется за счет передачи тепловой энергии от теплопередающей жидкости  с температурой до 900С  к теплообменнику. В свою очередь теплообменник за счет циркуляции воздуха, осуществляемой вентиляторным блоком, обеспечивает нагрев внутреннего пространства салона автомобиля. Рабочая жидкость, пройдя по тракту теплообменника, вновь возвращается в систему охлаждения двигателя.

5. Указание мер безопасности.

5.1 При подготовке отопителя к работе и техническому обслуживанию пользоваться только     исправным инструментом.

5.2 Обслуживание отопителя производить только после отключения его от сети при полной остановке вентилятора.

6. Размещение и монтаж. Подготовка к работе. Проверка технического состояния.

6.1 При покупке отопителя проверьте состояние упаковки. Коробка, в которой находится отопитель, должна быть целой и не иметь механических повреждений. При наличии механических повреждений необходимо составить акт претензий.

6.2 Проведите вскрытие упаковки. Достаньте эксплуатационную документацию. По разделу «Комплектность» проверьте комплектность отопителя.

6.3 Осмотрите распакованный отопитель перед монтажом, с целью выявления механических повреждений, исключения посторонних предметов, проверьте места соединений трубопроводов  и кабелей. Входные отверстия для подачи жидкости в теплообменник должны быть закрыты технологическими заглушками, которые в процессе монтажа должны быть сняты.

6.4  Проведите монтаж отопителя в автомобиле, для чего:

6.4.1 Закрепите отопитель в устанавливаемом месте при помощи крепежных отверстий согласно рис.1, рис.2 соответственно, в зависимости от исполнения, вал электродвигателя вентилятора должен быть расположен строго горизонтально. Для исполнения «00» длина части крепежного болта ввернутой в отопитель не должна превышать 10 мм.

Рис.4

Отзывы и предложения направлять по адресу: 602266, г.Муром, Владимирская обл., а/я 81

Тел.(49234) 4-84-39, факс 4-98-44

E-mail: mzko@mail.ru

Изготовитель

ООО «Муромский завод климатического оборудования»

602266, г. Муром, Владимирская обл.

Для исполнения «02» опоры крепятся винтами М6х20, установленными на герметик.

Внимание: Опоры (h=11мм) ставятся под кронштейном. Все позиции указаны в «Инструкции по сборке и монтажу отопителя ОС-7-У2».

6.4.2. Подсоедините шланги системы охлаждения двигателя к входным отверстиям отопителя, зажав их хомутами. Подтекание теплопередающей жидкости не допускается.

6.4.3 Осуществите электромонтаж отопителя в соответствии со схемой электрической соединений.

Схема электрическая соединений.

| М – электродвигатель R – резистор П – переключатель (с изделием не поставляется) Х1 – колодка штыревая/гнездовая 02-6,3-04 | Цвета проводов: (Ч) – черный (К) – красный (С) – синий |
| --- | --- |

6.5 После монтажа отопителя проверьте его работоспособность, для чего подайте горячую теплопередающую жидкость в теплообменник и соответствующее напряжение                         на электродвигатель вентилятора. Проверьте работу вентилятора в различных режимах. После 3…5 минут работы отопителя воздух на выходе из отпителя должен быть нагретым.

Отопитель готов к эксплуатации.

7. Правила транспортирования и хранения.

7.1 Отопитель в упаковочной таре завода-изготовителя может транспортироваться любыми видами транспорта, обеспечивающими предохранение изделий от механических воздействий  и воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на видах транспорта.

При транспортировании тарный ящик должен быть закреплен с целью предотвращения смещения его при движении транспорта. При погрузке не допускается резких ударов  и толчков, способных вызвать повреждение тары.

7.2 Отопитель поставляется в картонной таре. Допускается другой вид упаковки по согласованию с потребителем.

7.3 Условия хранения – 2(С) ГОСТ 15150-69: закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища).

8. Техническое обслуживание.

Отопитель подвергается сезонному (осенне-зимнему) техническому обслуживанию (ТО),   совпадающему по времени с обслуживанием транспортного средства.

8.1 Производить регулярный внешний осмотр отопителя, при этом обращается внимание     на отсутствие течи теплопередающей жидкости, которая, в случае обнаружения, устраняется.

8.2 При сезонном ТО удалять накипь из тракта теплообменника и пыль с межреберного пространства теплообменника.

8.3 При сезонном ТО проверять крепление вентиляторного блока, отсутствие задеваний крыльчаток за корпус отопителя. Включается вентилятор отопителя на номинальном напряжении на 10 …15 минут для самозачистки коллектора электродвигателя.